## Slide 1
基于计算机视觉的零件表面缺陷检测研究和应用
答 辩 人：宋佳
学 号 ：MG1533047
指导老师：郭延文 教授
Notes: 尊敬的各位老师早上好，我叫宋佳，我的论文题目是基于计算机视觉的零件表面缺陷检测研究和应用。

## Slide 2
第一章 绪论
第二章 表面法线提取
第三章 基于传统算法的缺陷检测
第四章 基于深度学习的缺陷检测
第五章 总结与展望
Notes: 本文分为 绪论、表面法线提取、基于传统算法的缺陷检测、基于深度学习的缺陷检测和总结与展望 五个章节
让我们首先进入第一章绪论

## Slide 3
识别：识别零件缺陷
1
定位：定位缺陷位置
2
？
缺陷检测
Notes: 首先，我们来看一下缺陷检测的定义
缺陷检测分为两步，首先识别出

## Slide 4
图1-1：常见零件图
常见零件
Notes: 常见零件
大多呈环状
缺陷位于环状表面

## Slide 5
图1-2：缺陷示意图
零件缺陷
Notes: 缺陷检测示意图，绿色小框标出了缺陷位置，左上角为缺陷的放大图片

## Slide 6
工业生产的需要
目前工业生产中雇佣大量人力来进行缺陷检测，严重浪费人力物力，急迫需要一种自动化的检测方法。
智能制造的需要
智能制造是我国国策之一，产品质量自动检测是智能制造重要一环。
研究背景
Notes: 缺陷检测是工业生产的需要，目前工业生产中雇佣大量人力来进行缺陷检测
在浪费大量财力的同时仍然难以达到较好结果，需要一种自动化检测方法
智能制造是我国国策之一，
无论是工业4.0还是中国制造2025
产品质量自动检测都是重要一环

## Slide 7
相关工作
基于传统方法的缺陷检测
基于深度学习的缺陷检测
Notes: 缺陷检测主要使用目标检测的方法来检测缺陷
目标检测主要分为两种

## Slide 8
基于传统方法的缺陷检测
获取图像
1
数据预处理
2
特征提取
3
训练分类器
4
分类器检测
5
HOG、LBP、Haar-like、GLCM等
SVM、逻辑斯特回归、随机森林等
特征设计困难，鲁棒性差
模型泛化能力差

## Slide 9
基于深度学习的回归方法
给定输入图像，使用回归的方式输出这个目标的边框和类别。
代表：YOLO、YOLO v2、YOLO v3、SSD、DSSD等
牺牲了精确性，提高了速度
候选区域推荐+深度学习分类
先生成候选区域，再使用深度学习进行分类。
代表：R-CNN、Fast R-CNN、Faster R-CNN、RFCN等
效果好，速度慢
基于深度学习的缺陷检测
需要大量数据训练
对小目标物体效果不理想

## Slide 10
本文工作
提出一种提取零件表面法线的算法
将法线图应用到基于传统方法的缺陷检测中
将法线图应用到基于深度学习的缺陷检测中
1
2
3
本文工作

## Slide 11
第一章 绪论
第二章 表面法线提取
第三章 基于传统算法的缺陷检测
第四章 基于深度学习的缺陷检测
第五章 总结与展望

## Slide 12
图2-1：设备结构示意图
硬件设计
五大模块整合
遮光模块
平台模块
灯光模块
拍照模块
控制模块
多种硬件协同
LED灯带
单反相机
步进电机
偏光镜
滤光膜
…
Notes: 该设备可以获取不同方向光源下的零件照片
其中灯光模块用来提供方向光源，主要包括东南西北四组灯光和顶部光源
同时我们还为灯光添加了偏光镜和滤光膜，配合使用可以滤除高光

## Slide 13
图2-2：硬件实现示意图
硬件实现
（b）局部放大图
（a）整体结构图
（d）局部放大图
（e）局部细节图
（c）局部细节图
Notes: 这组图是设备的细节信息，可以看到已经是非常完善的成品了。
这个设备最终可以得到两组图片，一组是有高光的，一种是没有高光的

## Slide 14
East
West
North
South
Top
图2-3：零件照片获取结果示意图-滤除高光
零件照片获取
Notes: 没有高光的图片，照片比较暗

## Slide 15
East
West
North
South
Top
图2-4：零件照片获取结果示意图-保留高光
零件照片获取
Notes: 有高光的零件照片。

## Slide 16
算法部分
校正算法
1
法线提取算法
2
算法部分
Notes: 有了数据之后就可以使用这组数据提取法线
提取算法分为两个部分
首先是对相机的校正和光线的补偿
其次是法线提取算法

## Slide 17
校正算法
颜色校正：24色标准色卡
白平衡校正：白卡
畸变校正：张正友标定法
光线补偿算法
光线补偿算法
  其中
Notes: 白平衡和颜色校正使用白卡和色卡，通过拟合色温曲线和颜色曲线的方法调整
畸变校正使用张正友标定法获取相机畸变参数，做逆变换校正
光线补偿算法是我们预存储了一套补偿模板，接着根据不同的材质调整补偿模板来补偿

## Slide 18
法线提取算法
  1. 获滤除高光照片亮度：
  2. 新建SouthEast和NorthWest
  将作为SouthEast的G通道，作为SouthEast的R通道，
  将作为NorthWest的G通道，作为NorthWest的R通道。
  3. 分别调整SouthEast和NorthWest色阶到[0.5-1.0]，[0.0=0.5]：
  4. 计算Normal1的R、G通道：Normal1
  5. 计算Normal1的B通道：
  6. 使用保留高光的照片用同样的方法计算Normal2
  7. 计算最终法线：
Notes: 发现提取算法，

## Slide 19
图2-4：法线提取结果示意图
零件照片获取
Notes: 法线非常精确和光滑
已经达到非常好的水平了

## Slide 20
第一章 绪论
第二章 表面法线提取
第三章 基于传统算法的缺陷检测
第四章 基于深度学习的缺陷检测
第五章 总结与展望

## Slide 21
算法流程
获取图像
1
数据预处理
2
特征提取
3
训练分类器
4
分类器检测
5
Notes: 算法分为五步，其中获取图像就是我们上一章中的到的法线图

## Slide 22
获取图像
1
数据预处理
2
特征提取
3
训练分类器
4
分类器检测
5
Notes: 算法分为五步，其中获取图像就是我们上一章中的到的法线图

## Slide 23
数据预处理
零件主表面获取
数据增强
数据集划分
1
2
3
数据预处理
Notes: 数据预处理阶段

## Slide 24
图3-1：零件主表面获取结果示意图
零件主表面获取
Notes: 我们首先检测零件中的环，确定零件外环和内环以及定位点的环，
根据这些环提取出零件最核心的表面
重点对这一部分进行缺陷检测

## Slide 25
镜像和旋转
扩充数据量
增强样本多样性
滑动窗口分割
尽可能是缺陷占窗口面积较大比重
尽可能是窗口能包含任意单独缺陷
数据增强
图3-2：滑动窗口分割示意图
Notes: 滑动窗口遵循两个原则，统计我们现有数据的标注信息确定

## Slide 26
图3-3：数据集划分示意图
数据集划分
正样本
负样本
正样本
负样本
负样本
负样本
负样本
正样本
负样本

## Slide 27
正样本
负样本
正样本
负样本
负样本
负样本
负样本
正样本
负样本

## Slide 28
特征提取
  Haar-like特征
  图像梯度（Gradient）
  方向梯度直方图（ HOG ）
  局部二值模式（ LBP ）
  灰度共生矩阵（GLCM）
  颜色空间（RGB）

## Slide 29
图3-4：输入数据示意图
特征提取

## Slide 30
图3-5：Canny边缘提取结果图
特征提取

## Slide 31
图3-6：HOG特征提取结果图
特征提取

## Slide 32
图3-7：LBP特征提取结果图
特征提取

## Slide 33
图3-8：分类器结构示意图
分类器设计

## Slide 34
分类器设计
  支持向量机（SVM）
  自适应增强算法（Adaboost）
  级联检测器（Cascade）
图3-9：SVM分类示意图

## Slide 35
分类器设计
  支持向量机（SVM）
  自适应增强算法（Adaboost）
  级联检测器（Cascade）

## Slide 36
分类器设计
  支持向量机（SVM）
  自适应增强算法（Adaboost）
  级联检测器（Cascade）
图3-10：级联检测示意图

## Slide 37
表3-1：不同光照条件下检测结果表
实验结果
输入类型 | REC | PRE | MDR | FDR
东部灯光组 | 0.6071 | 0.2484 | 0.3929 | 0.3279
西部灯光组 | 0.6249 | 0.2664 | 0.3751 | 0.3072
南部灯光组 | 0.7143 | 0.3091 | 0.2857 | 0.2850
北部灯光组 | 0.7428 | 0.3134 | 0.2572 | 0.2905
顶部灯光组 | 0.8574 | 0.5022 | 0.1426 | 0.1517
法线图 | 0.9293 | 0.5981 | 0.0707 | 0.1115

## Slide 38
图3-11：不同输入数据检测结果图
实验结果

## Slide 39
表3-2：不同特征检测结果表
实验结果
输入类型 | REC | PRE | MDR | FDR
Haar-like | 0.8214 | 0.4677 | 0.1786 | 0.1669
LBP | 0.8932 | 0.5374 | 0.1062 | 0.1372
Gradient | 0.9114 | 0.5727 | 0.0886 | 0.1214
HOG | 0.9642 | 0.7207 | 0.0358 | 0.0667
GLCM | 0.7862 | 0.4921 | 0.2183 | 0.1448
HOG+Gradient+RGB | 0.9915 | 0.8158 | 0.0085 | 0.0400

## Slide 40
表3-3：不同特征检测s速度表
实验结果
特征类型 | Haar-like | LBP | Gradient | HOG | GLCM | HOG+Gradient+RGB
速度 | 11ms | 17ms | 16ms | 22ms | 486ms | 25ms

## Slide 41
第一章 绪论
第二章 表面法线提取
第三章 基于传统算法的缺陷检测
第四章 基于深度学习的缺陷检测
第五章 总结与展望

## Slide 42
算法流程
获取图像
1
数据预处理
2
训练分类器
3
分类器检测
4
零件主表面获取
数据增强
数据集划分

## Slide 43
图4-1：网络模型结构示意图
网络模型
Convolution+Batch normalization+ReLU
Max pooling
Fully connected+ReLU
Fully connected
Softmax
2242243
224224
112
56
28
14
7
1
1

## Slide 44
模型优化
  对应二分类问题调整模型
  训练多个模型，使用Cascade组合成级联检测器
  Batch Normalization 预防过拟合

## Slide 45
模型优化
  对应二分类问题调整模型
  训练多个模型，使用Cascade组合成级联检测器
  Batch Normalization 预防过拟合
图4-2：级联检测示意图

## Slide 46
模型优化
  对应二分类问题调整模型
  训练多个模型，使用Cascade组合成级联检测器
  Batch Normalization 预防过拟合

## Slide 47
模型训练
  数据集划分
  模型初始化
  模型参数优化
针对数据不平衡问题划分不同数据子集，训练多个模型
使用ImageNet上预训练的参数初始化
使用Adam算法对模型进行优化

## Slide 48
实验结果
图4-3：不同模型loss曲线示意图

## Slide 49
表4-1：最终结果表
实验结果
模型类别 | REC | PRE | MDR | FDR
VGG-11 | 0.9643 | 0.7297 | 0.0356 | 0.1786
VGG-13 | 0.9292 | 0.8468 | 0.0708 | 0.1080
VGG-16 | 0.9548 | 0.8120 | 0.0452 | 0.1420
VGG-19 | 0.9381 | 0.8281 | 0.0619 | 0.1250

## Slide 50
表4-2：最优结果表
实验结果
模型类别 | REC | PRE | MDR | FDR
VGG-11 | 0.9735 | 0.8661 | 0.0265 | 0.0966
VGG-13 | 0.9469 | 0.7643 | 0.0531 | 0.1875
VGG-16 | 0.9646 | 0.8015 | 0.0354 | 0.1534
VGG-19 | 0.9558 | 0.8120 | 0.0442 | 0.1420

## Slide 51
表4-3：不同模型对比结果表
实验结果
模型类别 | REC | PRE | MDR | FDR
VGG-9-final | 0.9027 | 0.7286 | 0.0973 | 0.2159
VGG-9-best | 0.9292 | 0.7143 | 0.0708 | 0.286
VGG-11-final | 0.9643 | 0.7297 | 0.0356 | 0.1786
VGG-11-best | 0.9735 | 0.8661 | 0.0265 | 0.0966

## Slide 52
表4-4：不同模型检测速度表
实验结果
模型类别 | VGG-9 | VGG-11 | VGG-13 | VGG-16 | VGG-19
速度 | 16ms | 23ms | 29ms | 34ms | 46ms

## Slide 53
第一章 绪论
第二章 表面法线提取
第三章 基于传统算法的缺陷检测
第四章 基于深度学习的缺陷检测
第五章 总结与展望

## Slide 54
工作总结
  法线提取设备和算法
法线图在传统缺陷检测中的应用
  法线图在基于深度学习的缺陷检测中的应用
1
2
3
工作总结

## Slide 55
分类器设计
  表面法线提取
  基于传统方法的缺陷检测
  基于深度学习的缺陷检测
  阴影对法线提取结果的影响
  数据库的扩充
  缺陷种类多样化划分
  使用深度学习中的目标检测算法

## Slide 56
感谢我的导师郭延文教授！
感谢答辩委员会的各位老师！
感谢实验室的所有同学！
感谢南京大学！

## Slide 57: 谢谢 Q&A
姓名：宋佳
学号：MG1533047
指导老师：郭延文 教授